## Slide 1: Señales y Sistemas I Grupos 2, 6, 8 Introducción a los Sistemas
Jan Bacca Rodríguez
jbaccar@unal.edu.co
Of: 411-203
15-02-2011

## Slide 2: Sistemas
Conexión de componentes, dispositivos o subsistemas.
Proceso que transforma o reacciona en respuesta a señales de entrada generando un comportamiento o unas señales de salida.
Sistema Continuo: Entradas y salidas continuas
Sistema Discreto: Entradas y salidas discretas

## Slide 3: Modelo Entrada-Salida
Sistema Continuo
x(t)
y(t)
Sistema Discreto
x[n]
y[n]

## Slide 4: Ejemplos
Circuito RC serie:
  Entrada: vS(t)
  Salida: vC(t)
  La corriente en la resistencia
  se puede calcular como
  y la corriente en el condensador

## Slide 5: Ejemplos
Cuenta de Ahorros con Intereses
  y[n]: saldo en el mes n
  x[n]: depósitos en el mes n
  Asumiendo 1% de interés mensual
  y[n] = 1.01y[n-1] +x[n]
  y[n] - 1.01y[n-1] =x[n]

## Slide 6: PROPIEDADES: Memoria
Sin Memoria: La salida en un instante dado depende únicamente de la entrada en ese instante.
  y(t) = f(x(t))
    y(t) = Rx(t) (Resistencia)
    y(t) = x(t) (Sistema identidad)
  y[n] = f(x[n])

## Slide 7: Memoria
Con memoria: La salida en un instante dado depende de valores de la entrada diferentes al actual.
  Voltaje de un condensador como función de la corriente:
  Acumulador o sumador:
  Retardo: y[n] = x[n-1]

## Slide 8: Invertibilidad
Un sistema es invertible si SIEMPRE produce salidas diferentes para entradas diferentes
  x[n]  yx[n]
  z[n]  yz[n]
  x[n] ≠ z[n]  yx[n] ≠ yz[n]
Si el sistema S1 es invertible  existe un sistema S2 tal que:
S1
y(t)
S2
x(t)
z(t) = x(t)

## Slide 9: Invertibilidad
Ejemplos:
  No invertibles: y[n] = k, y(t) = x2(t)
Aplicaciones: Codificadores, Transmisores.

## Slide 10: Causalidad
Un sistema es causal o no anticipativo si la salida depende únicamente del valor actual y valores anteriores de la entrada.
  Condensador
  Acumulador
  y[n] = x[n] – x[n-1]
  y(t) = x(t-1)
Todos los sistemas sin memoria son causales

## Slide 11: Causalidad
En un sistema no causal, la salida depende de valores “futuros” de la entrada.
  Procesamiento de Imágenes
  Procesamiento de datos pregrabados
  Procesamiento de datos demográficos, económicos, etc.

## Slide 12: Causalidad
Promedios :
y[n] = x[-n]
y(t) = x(t)cos(t+1)

## Slide 13: Causalidad

## Slide 14: Estabilidad

## Slide 15: Estabilidad
Un sistema es estable si su respuesta a una entrada limitada es una salida limitada (que no diverge)
Estable
Inestable

## Slide 16: Estabilidad
Para demostrar inestabilidad basta encontrar una entrada limitada que haga diverger al sistema

## Slide 17: Estabilidad
Para demostrar estabilidad se debe demostrar que la salida está limitada para cualquier entrada limitada

## Slide 18: Invariancia en el Tiempo
Un sistema es invariante en el tiempo si su comportamiento y características están fijos en el tiempo.
Si x(t)  y(t)  x(t-t0)  y(t-t0)
Para demostrar invariancia en el tiempo hay que hacerlo para todas las posibles entradas del sistema, para demostrar variancia es suficiente con un ejemplo

## Slide 19: Invariancia en el Tiempo
y(t) = sen(x(t))
x1(t)  y1(t) = sen(x1(t))
x2(t) = x1(t-t0)  y2(t) = sen(x2(t))
= sen(x1(t-t0))
= y1(t-t0)

## Slide 20: Invariancia en el Tiempo
y[n] = nx[n]
x1[n] = d[n]  y1[n] = nd[n] = 0
x2[n] = d[n-1]  y2[n] = nd[n-1] = d[n-1]
En general: y[n-n0] = (n-n0)x[n-n0]
= nx[n-n0]-n0x[n-n0]
Si x3[n] = x[n-n0]  y3[n] = nx3[n]
= nx[n-n0]

## Slide 21: Invariancia en el Tiempo
y(t) = x(2t)

## Slide 22: Linealidad
Un sistema es lineal si posee la propiedad de superposición.
Si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, la salida es la suma ponderada de las salidas a cada una de esas entradas.
Si x1(t)  y1(t) y x2(t)  y2(t)
  x1(t) + x2(t)  y1(t) + y2(t) (Aditividad)
  ax1(t)  ay1(t), con aC (Escalamiento u Homogeneidad)

## Slide 23: Linealidad
En general, si xi(t)  yi(t)  i,t 
Ejemplos
  0 = 0x[n]0y[n] = 0  La salida de un sistema lineal a una entrada constante igual a cero será una constante igual a cero.

## Slide 24: Linealidad
y(t) = tx(t)
Definamos x1(t)  y1(t) = tx1(t)
x2(t)  y2(t) = tx2(t)
x3(t) = ax1(t) + bx2(t)
 y3(t) = tx3(t)
= t(ax1(t) + bx2(t))
= atx1(t) + btx2(t)
= ay1(t) + by2(t)  LINEAL

## Slide 25: Linealidad
y(t) = x2(t)
Definamos x1(t)  y1(t) = x12(t)
x2(t)  y2(t) = x22(t)
x3(t) = ax1(t) + bx2(t)
 y3(t) = x32(t)
= (ax1(t) + bx2(t))2
= a2x12(t) + b2x22(t)+2abx1(t)x2(t)
= a2y1(t) + b2y2(t) +2abx1(t)x2(t)
 NO LINEAL

## Slide 26: Linealidad
Para demostrar no linealidad es suficiente con un ejemplo:
  y[n] = Re{x[n]}
  Sea x1[n] = r[n] +js[n]  y1[n] = r[n]
  Definamos x2[n] = jx1[n]
  = j(r[n] + js[n])
  = -s[n] + jr[n]
   y2[n] = Re{x2[n]} = -s[n]
  Pero jy1[n] = jr[n]  NO LINEAL

## Slide 27: Linealidad
y[n] = 2x[n]+3
Definamos x1[n] = 2 y1[n] = 2x1[n]+3 = 7
x2[n] = 3 y2[n] = 2x2[n]+3 = 9
x3[n] = x1[n] + x2[n] = 5
 y3(t) = 2x3[n] +3
= 2(5)+3 = 13
Pero y1[n] + y2[n] = 16  NO LINEAL
Este sistema es la suma de un sistema lineal más una constante y se llama Sistema Incrementalmente Lineal. La constante es la Respuesta a Entrada Cero del sistema.